ООО «МЕДПРОМРЕСУРС»   г. Челябинск ул. Тарасова 52 оф. 9 тел./факс 232-83-77     т. 236-18-78   т. 8-9193310581   e-mail: medpromresurs@mail.ru

инструкция

по применению Средства моющего синтетического жидкого «Барс» для очистки используемых в хлебопечении форм

1 Общие сведения

# 1.1  Средство моющее синтетическое жидкое «Барс» вырабатывается по ТУ 2383-007-54152686-2002. Контроль качества моющего средства при приёмке, транспортировке и хранении  производится в соответствии с ТУ.

1.2   Средство моющее синтетическое жидкое «Барс» пожаро- и взрывобезопасно. Средство обладает выраженным местно-раздражающим  действием  на кожу и слизистые оболочки глаз. Рабочий раствор представляет меньшую опасность, однако работу рекомендуется производить в резиновых перчатках и защитных очках.

2  Состав и свойства

2.1  Средство «Барс» представляет собой однородную бесцветную  или светло-серого цвета жидкость, хорошо смешивающуюся с водой. Допускается  незначительное расслоение и выпадение незначительного осадка. Рабочие растворы препарата имеют щелочную реакцию рН от 11,9 до 12,7. В его состав входят поверхностно – активные вещества, щелочные, комплексообразующие, диспергирующие вещества и другие активные добавки в соответствующем рецептурном соотношении.

2.2  Средство «Барс» пригодно для мойки оборудования и поверхностей, изготовленных из любого материала, стойкого к щелочам. Оно не портит нержавеющую, хромоникелевую сталь, эмалевые покрытия и пластмассы. Обязательным является последующее ополаскивание водой.

Средство «Барс»  не пригодно для мойки поверхностей из алюминия и его сплавов.

2.3  Наличие в составе средства «Барс» комплексообразователя позволяет использовать растворы средства в районах с повышенной жёсткостью воды.

2.4  Гарантийный срок хранения средства – 12 месяцев  со дня изготовления. Рабочие растворы средства «Барс» стабильны в течение длительного времени, при хранении не разлагаются.

2.5  Средство «Барс» замерзает при минусовых температурах, после размораживания сохраняет свои свойства.

3  Требования по технике безопасности

3.1  При транспортировке, хранении и использовании средства соблюдать правила безопасности при работе с едкими веществами.

3.2  Средство «Барс» и его рабочие растворы хранить в плотно закрытых ёмкостях из щёлочестойкого материала, в местах, недоступных для посторонних лиц, не связанных с вопросами санитарной обработки по служебным обязанностям.

3.2  Работы производить в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках.

3.3  При работе избегать попадания концентрата средства и его рабочих растворов на кожу, слизистые оболочки и глаза. Соблюдать правила личной гигиены: запрещается при этом курить, пить, принимать пищу.

При попадании средства на кожу и слизистые оболочки - немедленно промыть обильным количеством  воды и нейтрализовать слабым раствором (0,5 % по массе) уксусной или лимонной кислоты. При необходимости обратиться к врачу.

При попадании концентрата средства и его рабочих растворов в глаза немедленно промыть их обильным количеством  воды, закапать в глаза 20 %-ный раствор сульфацила  натрия (альбуцид) и обратится к врачу.

4  РЕКОМЕНДАЦИИ по применению средства «Барс»

4.1  Перед применением моющее средство «Барс» необходимо перемешать.

4.2  Приготовить рабочий раствор средства «Барс» путем внесения определенного количества жидкого концентрата в расчётное количество воды для достижения требуемой концентрации согласно таблицы 1.

Таблица 1

| Концентрация рабочего раствора, % по массе | Количество средства (кг) и воды (кг), необходимые для приготовления рабочего раствора массой |
| --- | --- |
|  | 5 кг | 100 кг |
|  | «Барс» | вода | «Барс» | вода |
| 15 | 0,75 | 4,25 | 15,0 | 85,0 |
| 16 | 0,80 | 4,20 | 16,0 | 84,0 |
| 17 | 0,85 | 4,15 | 17,0 | 83,0 |
| 18 | 0,90 | 4,10 | 18,0 | 82,0 |
| 19 | 0,95 | 4,05 | 19,0 | 81,0 |
| 20 | 1,00 | 4,00 | 20,0 | 80,0 |

4.3  Концентрация моющего средства «Барс» в рабочих растворах контролируется лабораториями предприятий и хозяйств  согласно  Приложению  № 1.

4.4  В зависимости от степени загрязнения пекарных форм и частоты их очистки возможно изменение применяемой концентрации рабочего раствора средства в большую или меньшую сторону от рекомендуемых.

4.5  Загрузить пекарные формы в ёмкость и залить рабочим раствором моющего средства «Барс» до уровня, обеспечивающего полное погружение форм в растворе.

4.6  При использовании горячего (70 0 С – 85 0 С) раствора продолжительность очистки составляет около 4-8 часов. При использовании холодного  раствора продолжительность очистки увеличивается до 15-24 часов.

4.7  При наличии  неочищенных участков их дочищают механическим способом (скребком, ершом, металлической щеткой).

4.8  Очищенные формы ополаскиваются водой до отсутствия щёлочи. Контроль полноты смываемости остаточных количеств моющего средства  производят согласно

Приложению № 2.

5  повторное использование рабочих растворов средства «Барс»

5.1  Отработанный раствор слить в отдельную ёмкость.

5.2  Дать отстояться не менее 24 часов.

5.3  Верхний слой жидкости слить во вторую емкость и пропустить через мелкий металлический или матерчатый фильтр.

5.4  Определить концентрацию отфильтрованного раствора моющего средства «Барс» согласно приложению  № 1. Скорректировать раствор добавлением новой порции моющего средства «Барс».

5.5  Регенерацию растворов допускается проводить не более 3-х раз, так как из моющей композиции вымываются отдельные активные компоненты, пропорции их значительно изменяются и эффективность моющего раствора резко снижается.

6  Фасовка

Средство «Барс» фасуют в  канистры полиэтиленовые ёмкостью  5 и 10 дм3. По согласованию с потребителем допускается применение тары  других видов и вместимости.

7  хранение

7.1  Средство «Барс» должно храниться в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, в сухом месте, отдельно от органических материалов, кислот, продуктов производства и сырья.

7.2  Средство «Барс», расфасованное в полиэтиленовые канистры ёмкостью  5 или 10 дм3,  хранят на поддонах  в один ряд.

7.3  Упакованный продукт допускается хранить в складских помещениях, при температурах от минус 45 до плюс 35 °С.

.

Зам. директора по производству ______________   Росликов Е.И.

Заведующая  лабораторией        _______________  Игнатькова Г. Н.

Приложение № 1

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

«БАРС» В РАБОЧЕМ РАСТВОРЕ

Метод основан на определении содержания щелочных компонентов средства  путем титрования раствором соляной кислоты.

1. Для определения концентрации моющего средства «Барс» применяются следующие оборудование и реактивы:

весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82;

колба Кн 1-250 по ГОСТ 25336-82;

бюретка 1-1(3)-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

колба мерная 1(2)-100-2 по ГОСТ 1770-74;

пипетка 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91;

кислота соляная по ГОСТ 3118-77, раствор концентрации 1 моль/дм3;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87;

фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 0,1 %,

приготовленный по  3.1 ГОСТ 4919.1-77;

метиловый оранжевый (индикатор), водный раствор с массовой долей 0,1 %,

приготовленный по ГОСТ 4919.1-77.

2. Концентрацию моющего средства «Барс» в рабочем растворе рассчитывают по формуле:

Ср =  Ск * Vр/Vк ,

где   Ск   –  концентрация контрольного раствора моющего средства, %;

Vр  - объём 1 Н раствора соляной кислоты, пошедшей на титрование 10 см3 рабочего раствора, см3 ;

Vк – объём 1 Н раствора соляной кислоты, пошедшей на титрование 10 см3 контрольного раствора моющего средства, см3.

3. Определение объёма Vк контрольного раствора моющего средства «Барс» проводят  для каждой новой партии средства.

Контрольный раствор готовят той концентрации, которая применяется при мойке. Для  этого готовят контрольный раствор следующим образом: в мерной колбе на 100 см3 с точностью до 0,0002 г взвешивают

от 15 до 20 г концентрированного моющего средства и доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу на 250 см3 пипеткой отмеряют 10 см3 контрольного раствора  «Барс» и титруют 1 Н раствором соляной кислоты в присутствии индикатора фенолфталеин или метилового оранжевого. Количество соляной кислоты, см3, пошедшей на титрование, равно Vк.

4. Для определения объема Vр  10 см3 рабочего раствора отмеряют в коническую колбу на 250 см3 и титруют 1 Н раствором соляной кислоты в присутствии того же индикатора, который использовался при определении объема  Vк.

Приложение № 2

КОНТРОЛЬ НА ПОЛНОТУ ОПОЛАСКИВАНИЯ

Контроль на полноту ополаскивания основан на определении остаточной щелочи на поверхности, обработанной средством «Барс». Присутствие или отсутствие остаточной щелочи проверяют с помощью индикаторной бумаги (лакмусовой или универсальной)  или индикатора фенолфталеина.

Метод № 1

Сразу же после мойки к влажной поверхности участка, подвергавшегося обработке, прикладывают полоску индикаторной лакмусовой бумаги (марки красная или нейтральная) и плотно прижимают. Окрашивание лакмусовой бумаги в синий цвет говорит о наличии остаточной щелочи. При ее отсутствии цвет бумаги не изменяется.

Метод № 2

Сразу же после мойки к влажной поверхности участка, подвергавшегося обработке, прикладывают полоску универсальной индикаторной бумаги и плотно прижимают. При наличии остаточной щелочи бумага окрашивается в синий или сине-зеленый цвет, при отсутствии – остается желтой.

Метод № 3

В лабораторный стакан объемом 50 см3 со смывной водой добавляют 2-3 капли индикатора  фенолфталеина, приготовленного по 3.1 ГОСТ 4919.1-77. При наличии щелочи в воде фенолфталеин  окрашивает воду в малиновый цвет, при отсутствии щелочи вода остается бесцветной.