#### Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства для предприятий по переработке жиров и производству майонеза

| Назначение | Моющие средства | Способ мойки | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CIP, циркуляция | Ручная |  |
| Щелочная мойка | Эко Люкс или Эффект |  | х | 4,8 |
|  | Тайфун или Супер Эко |  | х | 2,4,5,6,10 |
|  | Барс или Тайфун | х |  | 1,2,7 |
| Щелочная мойка + дезинфекция = комбинированная мойка | Марс |  | х | 8 |
|  | Марс |  | х | 4,5,6,8,10 |
|  | Марс |  | х | 2,4,5,6,8,10 |
|  | Марс | х |  | 1,2 |
| Кислотная мойка | Дезо Эффект |  | х | 2,4,5,6 |
|  | Дезо Эффект |  | х | 4,5,6 |
|  | Дезо Эффект |  | х | 4,10 |
|  | Дезо Эффект | х |  | 1,2,4,5,6 |
|  | Дезо Эффект | х |  | 1,2,7 |
| Дезинфекция | Марс | х |  | 1,2,7 |
| Средства специального назначения | Барс или Тайфун |  | х | 3 |
|  | Дезо Эффект (сан.узлы) |  | х | 10 |
|  | Жидкое мыло с глицерином |  | х | 11 |
|  | КМ-204М (концентрат) | х |  | 9 |

Область применения: 1 - емкости (танки, резервуары), трубопроводы, молокопроводы, пастеризационные установки, вакуум-аппараты, сливкосозреватели и т.п.; 2 - линии розлива готовой продукции; 3 - конвейерные ленты транспортеров (смазка); 4 - мойка поверхностей технологического оборудования, инструментов, транспортных емкостей; 5 - оборудование для упаковки готовой продукции (масло, творог, сыры и др.); 6 - оборудование для изготовления творога; 7 - теплообменные и выпарные аппараты; 8 - обработка тары, спец. одежды и фильтрующих материалов; 9 -теплообменники, бойлеры и т.п. (удаление накипи); 10 - санитарная обработка производственных площадей, сантехнического оборудования; 11 - гигиена рук персонала. Все средства сертифицированы, имеют соответствующие разрешения и рекомендации к применению, эффективно работают на многих предприятиях России Сборная инструкция по санитарной обработке Санитарная обработка танков, емкостей, съемных деталей сепараторов, фасовочных автоматов, маслообразователя. 1.1 Способ мойки: вручную с помощью щеток. 1.2 Используемые средства: - щелочные препараты с дезинфицирующим эффектом на основе четвертичных аммонийных соединений (ЧАС) – «Марс»; - кислотный препарат «Дезо Эффект». 1.3 Периодичность использования средств: - щелочная мойка – ежедневно, после каждого опорожнения емкостей, либо после завершения работы оборудования; = кислотная мойка – один раз в месяц для профилактики образования минеральных отложений. 1.4 Режимы использования средств: - щелочные («Марс»): концентрация раствора 0,7-5%, температура раствора 30-50°С; - кислотные («Дезо Эффект»): концентрация раствора 1-5%, температура раствора 20-30°С. 2. Санитарная обработка пластинчатых и трубчатых пастеризаторов, сепараторов, охладителей и гомогенизатора. 2.1 Способ мойки: механизированный (циркуляция раствора). 2.2 Используемые средства: - щелочной препарат – «Марс»; - кислотный препарат – «Дезо Эффект»; 2.3 Схема мойки (мойка проводится после окончания рабочего цикла, но не реже 6-8 часов непрерывной работы): - вытеснение остатков продукции теплой водой; - щелочная мойка; - ополаскивание от остатков щелочного раствора теплой водой в течение 10-15 мин; - кислотная мойка; - ополаскивание от остатков кислотного раствора теплой водой в течение 10-15 мин; 2.4 Режимы использования средств: - щелочная мойка («Марс»): концентрация раствора 1,2-1,5%, температура раствора 60-80°С, время циркуляции 30 мин.; - кислотная мойка («Дезо Эффект»): концентрация раствора 0,8-1,0%, температура раствора 60-80°С, время циркуляции 30-40 мин.; 3. Санитарная обработка трубопроводов и линий розлива. 3.1 Способ мойки: механизированный (циркуляция раствора). 3.2 Используемые средства: - щелочной препарат – «Марс»; - кислотный препарат – «Дезо Эффект»; 3.3 Схема мойки: (мойка проводится после окончания рабочего цикла): - вытеснение остатков продукции теплой водой; - щелочная мойка; - ополаскивание от остатков щелочного раствора теплой водой в течение 10-15 мин; Примечание: два раза в месяц для удаления минеральных отложений проводится кислотная мойка по схеме, изложенной в п.2. 3.4 Режимы использования средств: - щелочная мойка («Марс»): концентрация раствора 0,7-1,5%, температура раствора 60-80°С, время циркуляции 15-20 мин.; - кислотная мойка («Дезо Эффект»): концентрация раствора 0,6-1,0%, температура раствора 60-80°С, время циркуляции 20 мин.; 4. Санитарная обработка пластмассовых ящиков и другой тары. 4.1 Способ мойки: вручную с помощью щеток. 4.2 Используемые средства: - щелочной препарат с дезинфицирующим эффектом – «Марс»; - периодичность использования средств: - по мере загрязнения. 4.3 Режимы использования средств: - концентрация раствора 0,7-5%, температура раствора 30-50°С. 5. Санитарная обработка льняных серпянок. 5.1 Способ мойки: механизированный (в стиральной машине) или вручную. 5.2 Используемые средства: - щелочной препарат с дезинфицирующим эффектом– «Марс». 5.3 Периодичность использования средств: - обработка проводится после окончания рабочего цикла - режимы использования средств: - концентрация раствора 0,3-0,7%, температура раствора 35-45°С.