Технологические рекомендации фермам по очистке доильного оборудования и емкостей для хранения молока 1. Технология очистки: Для обеспечения высокого уровня санитарного состояния доильных установок, молокопроводов, охладителей, холодильников, молочной посуды и емкостей для транспортировки молока рекомендуются различные технологии очистки с использованием специальных моющих средств: • попеременная комплексная щелочная и кислотная мойка; • многоступенчатая (2-х или 3-х ступенчатая) мойка и дезинфекция; • ручная пенная комплексная мойка. 2. Рекомендуемые моющие средства: Моющее средство жидкое Дезо Эффект с антибактериальным эффектом (концентрат) Концентрированное моющее средство с антибактериальным эффектом. Предназначено для удаления жиров и масел животного и растительного происхождения с оборудования, инвентаря, тары предприятий пищевой промышленности Эффективно удаляет известковый налет, ржавые подтеки и минерально-органические отложения, придает блеск. Применяется для мойки с антибактериальным эффектом. Моющее средство жидкое Барс (концентрат) Концентрированное моющее средство щелочного типа. Предназначено для очистки технологического оборудования мясоперерабатывающей, пищевой и молочной промышленности, инвентаря, тары, коптильных камер. Может применяться для мойки и дезинфекции животноводческих помещений. Моющее средство жидкое Тайфун (концентрат) Концентрированное моющее средство щелочного типа. Предназначено для очистки коптильных камер и другого технологического оборудования мясоперерабатывающей, пищевой, молочной промышленности, инвентаря, тары, а также для очистки канализационных устройств. Может применяться для мойки и дезинфекции животноводческих помещений. Моющее средство жидкое Марс с дезинфицирующим эффектом (концентрат) Концентрированное моющее средство щелочного типа с дезинфицирующим эффектом. Предназначено для мойки оборудования на предприятиях по переработке молочной и другой сельскохозяйственной продукции, для мойки оборудования пищевой промышленности, а также для механизированной и ручной мойки стеклянной тары. Может применяться для мойки и дезинфекции животноводческих и других помещений. 3. Попеременная комплексная щелочная и кислотная мойка (2+1 и 5+1) 3.1 Попеременная щелочная и кислотная мойка и дезинфекция молочного оборудования (доильных установок, молокопроводов) производится регулярно (ежедневно) после каждой дойки (2+1): - по окончании утренней и вечерней дойки – щелочная мойка (средство Барс или Тайфун) или комплексная мойка и дезинфекция (средство Марс); - по окончании дневной дойки – кислотная мойка (средство Дезо Эффект) 3.2 Щелочная мойка 3.2.1 Для удаления остатков молока промыть систему доильного оборудования теплой водой (t=30-60оС). Слить воду. 3.2.2 Залить в промывочную систему горячую воду (t=60-85оС), обеспечить циркуляцию 3-5минут, затем добавить концентрат щелочного моющего средства (Барс, Тайфун или Марс) из расчета 0,2 литра на 100 л воды (0,2% рабочий раствор). Время циркуляции раствора – 20-30 минут. 3.2.3 Слить отработанный щелочной раствор и промыть оборудование теплой водой (t = 40 – 60оС) в течение 5-15 минут. 3.3 Кислотная мойка 3.3.1 Для удаления остатков молока промыть систему доильного оборудования теплой водой (t=30-60оС). Слить воду. 3.3.2 Залить в систему (молокопровод и доильную установку) горячую воду (t=50-65оС), обеспечить циркуляцию в течение 3-5 минут. Затем добавить концентрат кислотного средства (Дезо Эффект из расчета 0,2-0,3% рабочего раствора (200-300 мл на 100 л). Время циркуляции рабочего раствора – 20-30 минут. 3.3.3 После промывки слить отработанный кислотный раствор и тщательно промыть оборудование теплой водой (40-60оС) в течение 5-15 минут. 4. Многоступенчатая (комплексная) мойка и дезинфекция 4.1 При наличии застарелых сложных отложений (результат нерегулярной мойки, нарушения технологического режима мойки, наличия жесткой воды, применения неэффективных моющих средств и т.п.) для качественной очистки оборудования необходимо провести разовую многоступенчатую мойку и дезинфекцию: - двухступенчатая мойка – щелочная с дезинфицирующим действием (средство Марс) + кислотная (средства Дезо Эффект); - трехступенчатая мойка - щелочная (Барс или Тайфун) + кислотная (Дезо Эффект) Производится при необходимости дополнительной дезинфекции. 4.2 Комплексная двухступенчатая мойка 4.2.1 Промыть оборудование теплой водой от остатков молока методом циркуляции. 4.2.2 Провести щелочную мойку (Марс). Концентрация рабочего раствора 1-3%, время мойки – 20-40 минут, температура рабочего раствора – 60-85оС. 4.2.3 Промыть систему теплой водой от остатков щелочного раствора. 4.2.4 Провести кислотную мойку (Дезо Эффект), концентрация рабочего раствора – 2-5%, температура рабочего раствора – 40 - 65оС. 4.2.5 По окончании мойки систему промыть водой до полного удаления следов моющего раствора. 4.3 Комплексная трехступенчатая мойка. 4.3.1 Промыть оборудование теплой водой от остатков молока методом циркуляции. 4.3.2 Провести щелочную мойку для размягчения загрязнений и обезжиривания – средство Барс или Тайфун. Концентрация рабочего раствора 1-3%, температура –60-85оС, время циркуляции – 20-40 минут. 4.3.3 Промыть систему теплой водой от остатков щелочного раствора. 4.3.4 Провести кислотную мойку для удаления прочного молочного камня – средство Дезо Эффект. Концентрация рабочего раствора – 2-5%, температура 40-65оС, время мойки – 20-40 минут. Затем промыть водой. 4.3.5 Провести дезинфекцию отмытых поверхностей оборудования с применением средства Марс. Концентрация рабочего раствора 0,1-0,3%, температура – 15-25оС, время промывки – 10-30 минут. Затем промыть систему чистой водой. 5. Ручная мойка емкостей, цистерн для хранения и транспортировки молока, молочной посуды, помещений, наружных поверхностей оборудования и т.п. 5.1 В случае невозможности проведения циркуляционной мойки или мойки методом заполнения рекомендуется ручная технология очистки оборудования с применением моющих средств для мойки оборудования вручную традиционным способом («ведро-щетка»). 5.2 В зависимости от степени и характера загрязнений, периодичности мойки используются пенные щелочные средства с дезинфицирующим эффектом (Марс) и кислотное средство (Дезо Эффект). Концентрация рабочих растворов 2-5% и подбирается в каждом конкретном случае. 5.3 Мойка оборудования, молочной посуды, тары, помещений и т.п. вручную производится по следующей технологии: нанесение рабочего раствора моющего средства на обрабатываемую поверхность методом протирки, погружения и т.п., выдержка в течение 2-5 минут, растирка щетками, ершами, ветошью и т.п., затем тщательная промывка водой. Примечание: Моющие средства, оптимальные концентрации, параметры (время и температура) и периодичность (очередность) мойки подбираются в каждом конкретном случае.