#### Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства для предприятий по переработке мясопродуктов

| Область применения и объект очистки | Периодичность мойки | Способ применения | Наименование средства, концентрация рабочего раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| Мойка и дезинфекция рук персонала | Перед входом в производственные помещения, перед началом работы, после посещения туалета, при смене рабочего места | На влажные руки нанести 3 мл мыла, втирать его в течение 30 сек, затем тщательно промыть водой и высушить. | Жидкое мыло |
| Мойка и дезинфекция рабочих столов, внешних поверхностей оборудования (технологического, подъемно-транспортерного), конвейеров, автотранспорта и т.п | Ежедневно после завершения работы | Смыть теплой водой остатки загрязнений (мяса и жира). Нанести раствор щеткой, растереть. Выдержать 15-20 мин и смыть теплой водой. | Марс (0,7-5 %) |
|  | 1 раз в неделю 2-х стадийная мойка (щелочная + кислотная) | Повторить план ежедневной щелочной мойки двукратно (для эффективной дезинфекции) Удаление минеральных отложений с оборудования: - Нанести раствор щетками, при необходимости растереть. - Выдержать 10-15 мин и смыть холодной водой. | Дезо Эффект (0,7-5 %) |
| Мойка и дезинфекция инвентаря, посуды, съемных деталей машин и аппаратов | Ежедневно после использования | Методом замачивания, время обработки 30-40 мин. По окончании мойки промыть водой. | Марс (0,7-5 %) |
| Варочные формы | После использования | Методом замачивания в растворе в течение 20-60 мин | Дезо Эффект (0,7-5 %) |
| Мойка и дезинфекция холодильных камер, дифростеров и т.п. Мойка и дезинфекция холодильных камер, дифростеров и т.п. | При необходимости (по мере загрязнения) При необходимости (по мере загрязнения) | Смыть теплой водой остатки продукта (мяса и жира). Нанести раствор вручную. Выдержать 10-25 мин, затем смыть теплой водой. | Марс (0,7-5 %) |
|  |  | Удаление стойких минеральных и солевых отложений. Мойка вручную | Дезо Эффект (2-5 %) |
| Мойка и дезинфекция камер душирования, удаление ржавых подтеков и стойких солевых отложений | 1 раз в неделю, при необходимости | Вручную нанести раствор, тщательно растереть, затем смыть холодной водой | Дезо Эффект (5-20 %) |
| Мойка и дезинфекция аппарат шприцевания, («инъектор») | Ежедневно, после завершения работы | Щелочная мойка:* Методом циркуляции промыть систему подачи рассола в течение 30 мин, t = 50 – 600 С | Супер Эко или Барс (1-4 %) |
|  | 1раз в неделю 2-х стадийная мойка (щелочная + кислотная) | Повторить щелочную мойку |  |
|  |  | Кислотная мойка: Методом циркуляции промыть систему в течение 30 - 40 мин, t = 50 – 600 С * | Дезо Эффект (1-4 %) |
|  | *Примечание: мойка проводится в соответствии с технологической инструкцей. |
| Мойка и дезинфекция измельчителей, куттеров, режущих машин, смесителей, вакуумных установок, пил, волчков, фаршемешалок, массажеров, шприцев, блокорезок, тележек и др. технологического оборудования | Ежедневно после использования | Смыть теплой водой остатки продукта (мяса и жира). Нанести раствор щеткой, растереть. Выдержать 15-20 мин и смыть теплой водой. | Марс (0,7-5 %) |
|  | 1 раз в неделю 2-х стадийная мойка (щелочная + кислотная) | Удаление минеральных отложений с оборудования. Нанести раствор щеткой, растереть. Выдержать 15-20 мин и смыть холодной водой. | Дезо Эффект (0,7-5 %) |
| Термокамеры и термошкафы: коптильные, варочные, климатические, охлаждающие и т.п. Мойка тележек, рам, палок, клетей и т.п. Прочистка канализационных стоков | В соответствии с инструкцией по эксплуатации | В автоматическом режиме: согласно инструкции по обслуживанию коптильных камер. В ручном режиме: нанести раствор с помощью щетки, выдержать 15-20 мин и смыть водой. | Барс или Тайфун (2-5 %) |
| Мойка пластиковых ящиков, емкостей и другой тары, разделочных досок | После использования | В моечной машине. Вручную, методом замачивания | Барс или Тайфун (1-5 %) |
| Общая уборка помещений, полов, стен | Ежедневно | Нанести раствор на поверхность, растереть и смыть теплой водой. | Барс или Марс |